# ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ

на монтаж ПЭ топливных баков

- Типоразмеры топливных баков:	мод./артикул Т2000 КЗ (ПЭ 8 мм) емкостью 2000 л.

Габариты:  высота 1560 см, длина 2150 см, ширина 760 см; забор топлива из ТБ осуществлятся сверху;

Все строительные и земляные работы, связанные с установкой топливных баков (ТБ), в т.ч. строительство хранилища, подготовка траншеи под топливопровод, выполнение проемов и отверстий в стенах и перекрытиях и т.д., а также заполнение ТБ топливом выполняет Заказчик.

Для начала работ по установке и обвязке ТБ необходимо предусмотреть:

- в случае размещения ТБ в котельной

-наличие герметичного хранилища для ТБ, отделенного от котла несгораемой перегородкой (стеной) согласно норм ППБ высотой, определяемой вместимостью хранилища, емкость которого должна быть не менее емкости ТБ; предусмотреть возможность доступа к ТБ как минимум с 2-х сторон (зазор между стеной хранилища и ТБ 50 см)

- в случае размещения ТБ в смежном помещении

-наличие утепленного, закрытого помещения/хранилища для ТБ, отделенного от котла несгораемой перегородкой (стеной) согласно норм ППБ, с минимальной температурой в холодное время года не ниже –5С, предусмотреть возможность доступа к ТБ как минимум с 2-х сторон (зазор между стеной хранилища и ТБ 50 см)

- в случае размещения ТБ в хранилище в земле

-наличие усиленных стен хранилища, расстояния от стен хранилища до стенок ТБ 50 см,

-стены, пол и крышу хранилища гидроизолировать,

-верх хранилища предусмотреть на уровне 20 см выше уровня крышки заливной горловины ТБ, на уровне земли с люком в потолке хранилища размерами не менее д50 см / 50 х 50 см,

-в хранилище предусмотреть отверстие д20 мм на уровне 100 мм выше поверхности топливозаборной горловины ТБ для прохода топливопровода в траншею;

-наличие вытяжной вентиляции в люке хранилища;

-глубина траншеи под топливопровод не менее 1,5 м, ширина не менее 0,2 м, диаметр топливопровода _______ мм (с теплоизоляцией и кожухом ______ мм),

-топливотрассу не нагружать;

-хранилище располагать в удобном для подъезда топливозаправщика месте на расстоянии (по длине топливопровода) не более _____________ м от топливного насоса, верх хранилища не нагружать;

- глубина всасывания не должна превышать 3,5 м;

- ЗАПРЕЩЕНО примыкание к стенам хранилища оборудования/материалов, нагреваемых в ходе эксплуатации

- ЗАПРЕЩЕНО размещение электрических розеток и электрооборудования в зоне возможного контакта с дизтопливом (в т.ч. и в случае аварийного розлива дизтоплива)

- установку и обвязку топливных баков, монтаж топливопровода, подключение топливопровода к горелке производит Заказчик (компания может выполнить вышеперечисленные работы как услугу по отдельному счету);

- _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Технические условия на проведение монтажных работ получил:

__________________________  /____________________________/	             «_______»______________________200___ г.

Подпись Заказчика				Ф.И.О.			          Предварительная дата готовности объекта

Отметка Исполнителя о фактической готовности объекта к выполнению работ:

_________________________  /_______________________/	          «_______» ____________________ 200__ г.

подпись Исполнителя 			         Ф.И.О.			                Дата фактической готовности объекта