# ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ

на монтаж системы очистки бытовых и канализационных стоков

Все строительные и земляные работы, связанные с установкой и монтажом систем очистки бытовых и канализационных стоков (СОКС), в том числе: отверстия в стенах и перекрытиях, устройство котлована под отстойник, засыпка фильтрующих слоев, выемка грунта для анализа гранулометрического состава и уровня грунтовых вод и т.д. выполняет Заказчик (если иное не оговорено в спецификации счета/договора на проведение работ).

Данные, предоставляемые Заказчиком перед началом проектирования и монтажа СОКС:

- Состав грунта.

- Уровень грунтовых вод и колебания уровня.

- Рельефный план местности и близость скалистого грунта.

- Расположение водозаборных сооружений и водоемов в радиусе 200 м.

- Планируемое место расположения СОКС.

Для правильной и нормальной работы, а также для удобства обслуживания СОКС необходимо предусмотреть:

- возможность беспрепятственного подъезда к СОКС ассенизационной машины

- защитный разрыв от водоема – не менее 30 м, от водозаборных сооружений – не менее 200 м, от дома до отстойника – не менее 5 м, от дороги и границы земельного участка – не менее 5 м, от канавы – не менее 10 м.

- наличие вентиляционного стояка канализации с выводом вытяжки на крышу здания (ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение канализационного клапана для срыва вакуума)

- при необходимости предусмотреть сбор поверхностных вод с полей фильтрации и поглощения (в случае расположения поля поля фильтрации в низменной местности)

- прокладку системы ниже глубины промерзания либо предусмотреть достаточную теплоизоляцию

Для начала монтажа СОКС необходимо обеспечить:

- наличие электроснабжения и освещения на участке монтажа СОКС

- наличие доступного выпуска(-ов) канализации из здания(-ий) ниже глубины промерзания от прилегающего к зданию уровня земли

- наличие траншей и котлованов согласно плана участка

- размеры траншей: 	траншея Тр1: Глубина ___________ м, Ширина ____________ м, Длина _____________ м

траншея Тр2: Глубина ___________ м, Ширина ____________ м, Длина _____________ м

траншея Тр3: Глубина ___________ м, Ширина ____________ м, Длина _____________ м

траншея Тр4: Глубина ___________ м, Ширина ____________ м, Длина _____________ м

траншея Тр5: Глубина ___________ м, Ширина ____________ м, Длина _____________ м

траншея Тр6: Глубина ___________ м, Ширина ____________ м, Длина _____________ м

траншея Тр7: Глубина ___________ м, Ширина ____________ м, Длина _____________ м

траншея Тр8: Глубина ___________ м, Ширина ____________ м, Длина _____________ м

- расстояния между траншеями: __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

- размеры котлованов: 	котлован К1: Дл. _____________ м, Ш. _____________ м, Гл. _____________ м

котлован К2: Дл. _____________ м, Ш. _____________ м, Гл. _____________ м

котлован К3: Дл. _____________ м, Ш. _____________ м, Гл. _____________ м

котлован К4: Дл. _____________ м, Ш. _____________ м, Гл. _____________ м

- на веровненном основании котлована под отстойник оборудовать бетонную плиту-якорь Дл. ____________ м х Ш _____________ м с арматурными стержнями для крепления отстойника

Прочее:

- ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Инструкции по монтажу СОКС:

- Размеры и состав наполнения раздельных канав (для случая отсутствия удлинительных труб для отстойника и колодцев):

- Поле поглощения (землистые грунты толщиной слоя не менее 2 м, расстояние до верхнего уровня грунтовых вод не

менее 1 м):

-Глубина залегания фильтрующей канавы H=h (глубина закладки выхода канализации из здания) + L (длина участка от здания до начала отстойника) х i (уклон укладки трубы = 0,01…0,02 (1…2 см/м)) – минимум 1.0 м

-Глубина фильтрующей канавы 0.9 м, ширина (по дну) 1 м, расстояния между канавами (по оси) 2 м

-Состав (от поверхности земли): земляная засыпка (толщина слоя минимум 0.5 м), фильтрационная ткань, щебень (толщина слоя 0.4 м, фракция 16-32 мм, расстояние верхней границы слоя до поверхности распылительных труб не менее 5 см)

- Поле фильтрации (глинистые грунты, расстояние до верхнего уровня грунтовых вод не менее 2.25 м):

-Глубина залегания фильтрующей канавы H=h (глубина закладки выхода канализации из здания) + L (длина участка от здания до начала отстойника) х i (уклон укладки трубы = 0,01…0,02 (1…2 см/м)) – минимум 1.0 м

-Глубина фильтрующей канавы 2 м, ширина (по дну) 1 м, расстояния между канавами (по оси) 2 м

-Состав (от поверхности земли): земляная засыпка (толщина слоя 0.5 м), фильтрационная ткань, щебень (толщина слоя 0.4 м, фракция 16-32 мм, расстояние верхней границы слоя до поверхности распылительных труб не менее 5 см),

фильтрующий песок (толщина слоя 1.1 м, фракция речного очищенного песка 0-8 мм, расстояние от дна канавы до поверхности дренажных труб 25 см)

- Вокруг канализационных труб, отстойника и распределительного колодца необходимо выполнить отсыпку песком или мелким гравием с тщательной трамбовкой

- Уклоны труб должны соответствовать рекомендациям (проверять ватерпасом)

- Концы распылительных труб вывести на поверхность земли (учесть уровень снежного покрова)

- Применять фильтрационную ткань во избежание засорения щебня

- Опорожнять отстойник не менее 1 раза в год

Приложения:

- План участка.

- Инструкция на проведение монтажных работ

Технические условия, а также инструкцию на проведение монтажных работ получил:

__________________________  /____________________________/	             «_______»______________________200___ г.

Подпись Заказчика				Ф.И.О.			          Предварительная дата готовности объекта

Отметка Исполнителя о фактической готовности объекта к выполнению работ:

_________________________  /_______________________/	          «_______» ____________________ 200__ г.

подпись Исполнителя 			         Ф.И.О.			                Дата фактической готовности объекта